NÁVRH ZMĚNY č. 6

ÚPNSÚ MALÝ ÚJEZD

TEXTOVÁ ČÁST

03/2011

Verze k veřejnému projednání

Zadavatel: 	Obec Malý Újezd

Pořizovatel: 	Městský úřad Mělník

Projektant:    Ing. arch. Vlasta Poláčková, atelier UP -24,

Na Petynce 84, 169 00 Praha 6

atelier: U sadu 13, 162 00 Praha 6

Autorský kolektiv:  		Ing. arch. Vlasta POLÁČKOVÁ,

vedoucí projektant

Ing. arch. Marek BEČKA

Ing. arch. Zuzana HROCHOVÁ

Ing. Josef SMÍŠEK

OBSAH  TEXTOVÉ ČÁSTI

a)	Vymezení zastavěného území	4

b)	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	4

c)	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	4

c.1) Urbanistická koncepce	4

c.2) Přehled dílčích změn navržených změnou č.6	4

c.3) Systém sídelní zeleně	7

d)	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování	7

d.1) Dopravní infrastruktura	7

d.2) Technická infrastruktura	7

d.3) Občanské vybavení	8

e)	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů                  a podobně	8

f)	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany  krajinného rázu	9

f.1) Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	9

f.2) Stanovení podmínek prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu	9

g)	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a  opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které       lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	9

h)	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které      lze uplatnit předkupní právo	9

i)	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího    využití, včetně podmínek pro jeho prověření	10

j)	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní   studií podmínkou pro rozhodování,	10

k)	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách využití území	10

l)	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické     části	10

OBSAH VÝKRESOVÉ ČÁSTI

č. 1    HLAVNÍ VÝKRES SE ZÁKRESEM ZMĚNY.6…………………….1:5 000

# Vymezení zastavěného území

Zastavěné území bylo vymezeno a schváleno v rámci změny č. 4

Zastavěné území je zakresleno ve výkrese č. 1 Hlavní výkres, schváleného ÚPNSÚ. V rámci změny č. 6 nebylo zastavěné území aktualizováno.

# Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot navržená ÚPNSÚ zůstává nezměněna.

# Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

## c.1) Urbanistická koncepce

Celková urbanistická koncepce navržená schváleným ÚPNSÚ zůstává nezměněna.

- Obytná zástavba je rozvíjena v návaznosti na stávající obytnou zástavbu, ve směrech, kam to předpokládal platný ÚPNSÚ.

- Plocha pro výrobní aktivity je navržena v návaznosti na současné a navržené plochy výroby.

- Změna č. 6 ÚPNSÚ je souborem 13 změn. Z toho 12 změn je plošných a 1 je změnou trasy navrženého nadzemního vedení (6Z14).

Vymezení nových zastavitelných ploch

Změna č. 6 navrhuje 7 nových zastavitelných ploch (lokality 6Z1, 6Z2, 6Z3, 6Z6, 6Z7, 6Z9, 6Z13), všechny navazují na zastavěné území.

Další lokality

- Další lokality (6Z5, 6Z8, 6Z10, 6Z11, 6Z12) jsou změnou způsobu využití již dříve vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby.

## c.2) Přehled dílčích změn navržených změnou č.6

6Z1 – Vavřineč, severozápad

- zastavitelná plocha

- hlavní navržené využití plochy (s rozdílným způsobem využití): bydlení všeobecné (BV),  v ploše platí podmínky využití stanovené pro tento typ ploch

- podmínka územní studie ani regulačního plánu není stanovena

- další závazné specifické podmínky:

  - plocha bude vymezena minimálně 5m od hranice LBC

  - mezi zástavbou a břehovou čárou potoka bude ponechán neoplocený pás zeleně široký 15m

6Z2 – Vavřineč, jihovýchod

- zastavitelná plocha

- hlavní navržené využití plochy (s rozdílným způsobem využití): bydlení všeobecné (BV),  v ploše platí podmínky využití stanovené pro tento typ ploch

- podmínka územní studie ani regulačního plánu není stanovena

- další závazné specifické podmínky stanovené územním plánem:

  - plocha bude vymezena k hranici ochranného pásma vodovodu (min. 5m pláště potrubí)

  - současně bude respektován manipulační prostor 10m od pláště potrubí na každou stranu

  - v dalším stupni povolení bude na základě vypracované hlukové studie navrženo takové umístění obytných objektů, které vytvoří předpoklady pro dodržení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním a vnitřním prostoru

6Z3 – Malý Újezd,  severozápad

- zastavitelná plocha

- hlavní navržené využití plochy (s rozdílným způsobem využití): bydlení všeobecné (BV), další navržené využití plochy: dopravní obsluha, v ploše platí podmínky využití stanovené pro tyto typy ploch

- podmínka územní studie ani regulačního plánu není stanovena

- další závazné specifické podmínky stanovené územním plánem:

  - v dalším stupni povolení bude na základě vypracované hlukové studie navrženo takové umístění obytných objektů, které vytvoří předpoklady pro dodržení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním a vnitřním prostoru

Pozn.: lokalita 6Z4 je z návrhu změny č. 6 vypuštěna na základě výsledků projednání zadání.

6Z5 – Jelenice, jih

- změna využití zastavitelné plochy vymezené v ÚPNSÚ

- hlavní navržené využití plochy (s rozdílným způsobem využití): bydlení všeobecné (BV), v ploše platí podmínky využití stanovené pro tento typ ploch

- podmínka územní studie ani regulačního plánu není stanovena

- další závazné specifické podmínky stanovené územním plánem:

  - přeložka nadzemního elektrického vedení, pokud ji bude správce sítě požadovat

  - navržená místní komunikace (veřejně prospěšná stavba) mezi lokalitami 6Z5 a  6Z6 bude ponechána beze změny tak, jak je navržena ve schválené změně č.5

  - bude zachován odstup 3 m od hrany vodoteče

6Z6 – Jelenice, jih – okrajová lokalita

- zastavitelná plocha

- hlavní navržené využití plochy (s rozdílným způsobem využití): bydlení všeobecné (BV),  v ploše platí podmínky využití stanovené pro tento typ ploch

- podmínka územní studie ani regulačního plánu není stanovena

- další závazné specifické podmínky stanovené územním plánem:

  - navržená místní komunikace (veřejně prospěšná stavba) mezi lokalitami 6Z5 a  6Z6 bude ponechána beze změny tak, jak je navržena ve schválené změně č. 5

  - bude zachován odstup 3 m od hrany vodoteče

6Z7 – Vavřineč, východ

- zastavitelná plocha

- hlavní navržené využití plochy (s rozdílným způsobem využití): bydlení všeobecné (BV),  v ploše platí podmínky využití stanovené pro tento typ ploch

- využití lokality je podmíněno zpracováním územní studie

- další závazné specifické podmínky stanovené územním plánem: podél komunikace vedoucí východním směrem bude umístěna jednořadá alej

6Z8 – Vavřineč, západ

- zastavitelná plocha v zastavěném území

- hlavní navržené využití plochy (s rozdílným způsobem využití): drobná výroba (VD),

v ploše platí podmínky využití stanovené pro tento typ ploch

- podmínka územní studie ani regulačního plánu není stanovena

- další závazné specifické podmínky stanovené územním plánem: plocha bude vymezena 5m od hranice biokoridoru a 20m od břehové čáry vodoteče

6Z9 – Vavřineč, severozápad

- zastavitelná plocha

- hlavní navržené využití plochy (s rozdílným způsobem využití): bydlení všeobecné (BV),  v ploše platí podmínky využití stanovené pro tento typ ploch

- podmínka územní studie ani regulačního plánu není stanovena

- další závazné specifické podmínky: nejsou stanoveny

6Z10 – Vavřineč, u areálu

- plocha přestavby

- hlavní navržené využití plochy (s rozdílným způsobem využití): smíšené využití komerčního typu - v ploše platí podmínky využití stanovené pro tento typ ploch

- podmínka územní studie ani regulačního plánu není stanovena

- další závazné specifické podmínky: nejsou stanoveny

6Z11 – Vavřineč – u areálu

- plocha přestavby

- hlavní navržené využití plochy (s rozdílným způsobem využití): rekreace sportovní  -           v ploše platí podmínky využití stanovené pro tento typ ploch

- podmínka územní studie ani regulačního plánu není stanovena

- další závazné specifické podmínky:

  - součástí plochy bude zeleň,která ji oddělí od sousední stávající i navržené zástavby

6Z12 – Vavřineč, u areálu

- plocha přestavby

- hlavní navržené využití plochy (s rozdílným způsobem využití): rekreace sportovní  -           v ploše platí podmínky využití stanovené pro tento typ ploch

- podmínka územní studie ani regulačního plánu není stanovena

- další závazné specifické podmínky:

  - součástí plochy bude zeleň,která ji oddělí od sousední stávající i navržené zástavby

6Z13 – Malý Újezd,  severovýchod

- zastavitelná plocha

- hlavní navržené využití plochy (s rozdílným způsobem využití): bydlení všeobecné (BV),  v ploše platí podmínky využití stanovené pro tento typ ploch

- podmínka územní studie ani regulačního plánu není stanovena

- další závazné specifické podmínky stanovené územním plánem: nejsou

6Z14  - Vavřineč, jih

změna trasy navrženého nadzemního vedení VN 22 kV (viz grafická příloha)

## c.3) Systém sídelní zeleně

Systému sídelní zeleně by mohly ovlivnit tyto plochy, u nich jsou stanoveny požadavky:

č.6Z61

  - plocha bude vymezena minimálně 5m od hranice LBC

  - mezi zástavbou a břehovou čárou potoka bude ponechán neoplocený pás zeleně široký 15m

č.6Z7

  - podél komunikace vedoucí východním směrem bude umístěna jednořadá alej, která bude mít funkci interakčního prvku

č.6Z8

  - plocha bude vymezena 5m od hranice biokoridoru a 20m od břehové čáry vodoteče

U všech zastavitelných ploch nově vymezených změnou č.6 ÚPNSÚ se stanovuje:

  - na pozemcích, které jsou na hranici mezi zastavitelnými plochami a  nezastavěným územím, bude na zahradách směrem do krajiny umístěna zeleň.

# Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

## d.1) Dopravní infrastruktura

Nově navržené plochy pro výstavbu jsou přístupné ze stávajících komunikací. Pokud tyto komunikace nesplňují všechny potřebné parametry, budou upraveny.

(viz Odůvodnění dílčích lokalit změn - kap. c)

## d.2) Technická infrastruktura

Zásobování elektrickou energií

Koncepce zásobování elektrickou energií navržená schváleným ÚPNSÚ zůstává zachována, nové plochy rodinných domů budou napojeny na stávající, nebo již v předchozí dokumentaci navržené trafostanice.

Návrh změny č. 6 navrhuje 1 přeložku stávajícího nadzemního elektrického vedení 22kV.  Jedná se o vedení v Jelenici mezi lokalitami 6Z5 a 6Z6.

Dále je navržena úprava (mírný posun jižním směrem) navrženého nadzemního elektrického vedení 22 kV jižně od Vavřinče s cílem vyhnout se střetu ochranného pásma vedení s nově navrženou lokalitou 6Z2.

Spoje

Nově navržená zástavba bude napojena na stávající telekomunikační síť v obci.

Zásobování plynem

V obci je navržena plynofikace. V případě její realizace se i nově navržená zástavba napojí na zemní plyn.

Zásobování vodou

Návrh koncepce zásobování obce pitnou vodou, se nemění. Území Malého Újezdu je zásobováno pitnou vodou z veřejného vodovodu napojeného na hlavní přivaděč skupinového vodovodu "Kladno - Slaný - Kralupy - Mělník" (KSKM).

Nově navržená zástavba bude napojena na tuto vodovodní síť prodloužením stávajících řadů.

Odkanalizování

V obci je navržena splašková kanalizace.

Po vybudování kanalizace, respektive ČOV, bude stávající zástavba i všechny nové rozvojové lokality, včetně lokalit navržených změnou č. 6, napojeny na veřejnou kanalizaci.

## d.3) Občanské vybavení

Ze zadání změny č. 6 ÚPNSÚ nevyplývá žádný požadavek na návrh rozvojových ploch pro občanské vybavení.

# Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně

Koncepce uspořádání krajiny

Změna č. 6 se nedotýká celkové koncepce uspořádání krajiny navržené platným ÚPNSÚ.

Změna č. 6 vymezuje v krajině 7 nových zastavitelných ploch (celkem cca 2,2 ha). Tyto plochy navazují na zastavěné území a vyplňují enklávy zemědělské půdy na okraji zastavěného území. Tím nedochází k narušování obhospodařování zemědělského půdního fondu.

Územní systém ekologické stability

Změna č. 6 se nedotýká územního systému ekologické stability. Žádná z lokalit s prvky ÚSES přímo nesousedí, vždy je stanoven odstup od hranice prvku min.5 m.

U lokality č. 6Z7 je podél cesty po jižní hranici lokality navržen interakční prvek ÚSES – alej.

Ochrana před povodněmi

Na území Malého Újezdu není stanoveno záplavové území.

Pro snížení dešťového odtoku bude využita zejména přirozená retence území.

# Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

## f.1) Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Lokality navržené změnou č. 6 v zastavěném a zastavitelném území jsou zařazeny do těchto ploch s rozdílným způsobem využití (navržených platným ÚPNSÚ):

- bydlení všeobecné - BV (lokality 6Z1, 6Z2, 6Z3, 6Z5, 6Z6, 6Z7. 6Z9)

- výroba drobná  - VD  (lokalita 6Z8)

- smíšené využití komerčního typu – SK (lokalita 6Z10)

- rekreace sportovní – RS (lokalita 6Z11, 6Z12)

Podmínky pro využití ploch (regulativy funkčního využití území) byly stanoveny platným  ÚPNSÚ. Tyto podmínky zůstávají v platnosti a změnou č. 6 nejsou dotčeny.

## f.2) Stanovení podmínek prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu

Pro novou výstavbu v plochách bydlení všeobecného jsou s ohledem na charakter stávající zástavby stanoveny tyto podmínky prostorového uspořádání:

- typ zástavby: izolované rodinné domy,

- minimální velikost parcel: 800 m2, výjimečně - např. u okrajových parcel 600 m2,

- maximální % zastavění jednotlivých parcel: 25 %,

- maximální podlažnost: jedno nadzemní podlaží + podkroví + možnost podsklepení,

- typ zastřešení: šikmé střechy, nejlépe sedlové, ve výjimečných případech u architektonicky vysoce kvalitních domů (projektovaných autorizovaným architektem) je přípustná plochá střecha.

U dalších druhů ploch s rozdílným využitím nestanovuje změna č. 6 podmínky prostorového uspořádání.

U nově navržené zástavby budou parcely směrem do volné krajiny ozeleněny, aby došlo k lepšímu začlenění zástavby do krajiny.

# Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Změnou č. 6 ÚPNSÚ Malý Újezd nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci,  pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

# Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Změnou č. 6 ÚPNSÚ Malý Újezd nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.

# Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Změna č. 6 nevymezuje žádnou plochu ani koridor územní rezervy.

# Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování,

Změna č. 6 vymezuje jednu plochu, ve které je podmínkou pro rozhodování prověření změn jejího využití územní studií: lokalitu 6Z7.

# Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách využití území

Změna č. 6 nevymezuje žádnou plochu, ve které je podmínkou pro rozhodování prověření změn jejího využití regulačním plánem.

# Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová část změny č. 6 ÚPNSÚ obsahuje 10 číslovaných stran textu.

Grafická část změny č. 6 územního plánu obsahuje tři výkresy, ve kterých jsou promítnuty změny (číslování a názvy výkresů odpovídají původní dokumentaci):

Změna č. 6:

č. 1    HLAVNÍ VÝKRES SE ZÁKRESEM ZMĚNY č.6…………….………..….1 : 5 000

Odůvodnění změny č. 6:

č. 9    OCHRANA PŮDNÍHO FONDU....................................................................	1 : 5 000

č. 11  KOORDINAČNÍ VÝKRES ............................................................................	1 : 5 000

Poznámka:

- Pořadí změn v území (etapizace) není stanoveno.

- Architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, nejsou vymezeny.

- Stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona nejsou vymezeny.